“EDET  S.A.”

LICITACIÓN PÚBLICA

Nº 001/2017

RECONSTRUCCION CAMINO CONSOLIDADO DE ACCESO A R.T. LOS NOGALES DESDE RUTA NACIONAL N° 9

CIRCULAR Nº 2

Se informa a los Sres. Oferentes que deberán cotizar los ítems de la planilla de propuesta que remplaza a la indicada en el Anexo II del Pliego Licitatorio.

Ítem 1 a 5: Sin modificaciones

Ítem 6: Cantidad 30 -Disipador de energía para cuneta camino consolidado

Aclaración: Para el caso que en el proyecto ejecutivo a realizar por el adjudicatario que deberá ser aprobado  por EDET S.A., se obtengan pendientes importantes que puedan generar velocidades de agua en las cunetas que erosionen las mismas, deberá cotizarse la construcción de disipadores.

Detalle de los disipadores: serán construidos de Hormigón tipo H 17 de 0,1 m de espesor en todo el perfil transversal de la cuneta,  llevarán piedras empotradas en forma aleatoria de 6 a 8 pulgadas y tendrán un largo de 3 m cada uno.

Se cotizarán por precio unitario y total según se indica en planilla de propuesta y se certificará la cantidad realmente ejecutada a determinar por la Inspección de obras.

Ítem 7: Cantidad 1- Refuerzo de HºAº para alcantarilla acceso camino consolidado

Detalle del refuerzo: se construirá de HºAº tipo H21 con un espesor de 0,15 m con armadura de hierro ϕ 6 cada 0,15 m en las dos direcciones, de dimensión tal que abarque el área de la alcantarilla entre muros limitantes de la misma (largo, según eje del camino, igual al ancho de la alcantarilla; ancho, según eje transversal al camino, la distancia entre muros limitadores de la alcantarilla)

Remplaza Planilla de Propuesta Anexo II del Pliego Licitatorio